РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№47

26.04.2023 г.

х. Грушевка

О внесении изменений в постановление

Администрации Грушево-Дубовского

Сельского поселения от 23.08.2021 №62

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения постановляет:

Внести изменения в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 23.08.2021г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения» изложив приложение №1 к постановлению в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Грушево-Дубовского сельского поселения                              И.В. Никулин

постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 26.04.2023 г.№47

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Грушево-Дубовского  сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план Грушево-Дубовского сельского поселения.

- Общие положения

Муниципальное образование «Грушево-Дубовское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 6 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

С севера Грушево-Дубовское сельское поселение граничит с Богураевским сельским поселением, с запада - с Красносулинским районом, на востоке граничит с Усть-Донецким районом и Синегорским сельским поселением, на юге - с Октябрьским и Усть-Донецким районами.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Грушево-Дубовского сельского поселения тепловой энергией;

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

В настоящее время в населенных пунктах Грушево-Дубовского сельского поселения печное отопление. Топливом является уголь.

На территории муниципального образования расположено 5 источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе небольшой производительности, обеспечивающих теплом административный сектор, промзону и жилой сектор. Так, котельная в х. Голубинка (ул. Орлова) снабжает теплом десять домов (система отопления – закрытая, температурный режим 95-70ºС, горячего водоснабжения – нет), детский сад, и магазины. В х. Грушевка угольные котельные отапливают: школу, детский сад, амбулаторию, сельский дом культуры. Данные о системах теплоснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 5 | 5 | 5 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 5 | 5 | 5 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2014 г. - км) | километр | 1,1 | 1,1 | 1143 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2014 г. - км) | километр | 0,7 |  | 136 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год | километр | 0,3 |  |  |

# 4. Инженерное обеспечение территории.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является, единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения тепло генераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму.     В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Тепло генераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Хутор Грушевка

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения д/сада, располагаемого в 1 квартале, предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка 0,352 МВт.

Потребность в тепле определена согласно задания и СНиП 2.04.07-86*.

Хутор Голубинка.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

При условии достаточного резерва поселковой котельной возможно присоединение к ней близлежащих кварталов.

- Характеристика сетей систем теплоснабжения

Система теплоснабжения в поселке – закрытая. Тепловые сети от котельной №12 по адресу: х. Голубинка, ул. Орлова, 26 выполнены в двухтрубном исполнении протяженностью 0,943 тр.км.

Источником теплоснабжения служит котельная:

Технологический режим работы котельной в присутствии обслуживающего персонала. Потребителями тепловой энергии являются системы отопления жилых домов.

Тепловая энергия отпускается с отопительной котельной находящейся непосредственно в хуторе Голубинка, по температурному графику регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами 95°- 70°С.

Объемы потребления (полезный отпуск) тепловой энергии абонентами котельной ООО «Донэнерго Тепловые сети» в 2022г.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Тепловая энергия, потребленная абонентами в 2022г (полезный отпуск), Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №12 | х. Голубинка, ул. Орлова, 26 | 1 047,067 |

- Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Учитывая, что Генеральным планом Грушево-Дубовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

8. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения планируется Белокалитвинским районом тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» в 2029 году произвести модернизацию котельной № 12 на территории хутора Голубинка, по ул. Орлова мощностью 1,71 Гкал/час.

9.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Белокалитвинским районом тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» в период с 2024 по 2029гг предусмотрена реконструкция тепловых сетей, подключенных к котельной №12 по адресу: х. Голубинка, ул. Орлова, 26 согласно приложению №2

10. Предложения по величине необходимых инвестиций.

В новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период 2016 года, и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения.

11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Грушево-Дубовского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

12. Заключение

Схемой теплоснабжения территории Грушево-Дубовского сельского поселения предусматривается поквартирное теплоснабжение двух населенных пунктов Грушевка, Голубинка, двухконтурными газовыми котлами с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС).

Хутор Грушевка

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Хутор Голубинка.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

При условии достаточного резерва существующей котельной возможно присоединение к ней близлежащих кварталов.

Затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха (температурный график 95 – 70 0С). Температура наружного воздуха, Температура воды в подающем трубопроводе Температура воды в обратном трубопроводе Тнв0С Тп0С То0С Средняя Миним. Максим. Средняя Максим. 8 41 40 42 35 37 7 43 41 44 36 38 6 45 43 46 38 40 5 46 45 48 39 41 4 48 47 50 40 42 3 50 48 52 41 43 2 52 50 53 43 45 1 53 52 55 44 46 0 55 54 57 45 47 -1 57 55 59 46 48 -2 59 57 61 47 49 -3 60 58 62 48 50 -4 62 60 64 49 52 -5 64 62 66 50 53 -6 65 63 67 51 54 -7 67 65 69 52 55 -8 69 66 71 54 57 -9 70 68 72 55 58 -10 72 70 74 56 59 -11 73 71 76 57 60 -12 75 73 77 58 61 -13 77 74 79 59 62 -14 78 76 81 60 63 -15 80 77 82 61 64 -16 81 79 84 62 65 -17 83 80 85 63 66 -18 84 82 87 64 67 -19 86 83 88 64 67 -20 88 85 90 65 68 -21 89 86 92 66 69 -22 90 88 93 67 71 -23 92 89 95 68 72 -24 93 91 96 69 73 -25 95 92 98 70 74